Kołbaskowo, dn. 14.08.2009 r.

Znak sprawy: ZP 341/15/09

Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ramach programu

„Moje boisko – Orlik 2012”

Informuję, że zmianie ulega zapis w rozdziale 2 SIWZ pkt. 2.1 Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Warianty  do wyboru

Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach				– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        				– 2 sztuki

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.