TOM II

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

| NAZWA ZAMÓWIENIA | Wykonanie prac projektowych dla zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”. |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | woj. zachodniopomorskie, Gmina Kołbaskowo, Przecław. |
| NAZWY I KODY: | Kody CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. |
| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. |
| AUTORZY OPRACOWANIA | Komplet Inwest Sp.J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax (095) 7356251 , 7356252 mgr inż. Irena Rakowska -Smaruj |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE.
1.1 Zamawiający
1.2 Opis przedmiotu zamówienia

    - Opis ogólny.

    - Lokalizacja i charakterystyka terenu.

1.2.3 Stan istniejący zagospodarowania terenu.

1.2.3.1 Istniejące obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków w Choszcznie.

1.2.3.2 Charakterystyka techniczna obiektów technologicznych.

1.2.3.3 Podstawa formalno-prawna funkcjonowania oczyszczalni.

1.2.4 Jakość odprowadzonych ścieków z oczyszczalni.

1.2.4.1 Ilość i jakość ścieków surowych.

1.2.4.2 Jakość ścieków oczyszczonych.

1.2.5. Rodzaje robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

2. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.

2.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 			budowlanych.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO.

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
      wynikającymi z odrębnych przepisów.
3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
       na cele budowlane. 
3.3  Przepisy prawne i normy związane. 
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty

# NFORMACJE PODSTAWOWE.

## 1.1 Zamawiający.

Zamawiającym jest Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo.

tel.  +48 91 311 95 53, fax. +48 91 311 95 10, e:mail: biuro@kolbaskowo.pl ,

www: kolbaskowo.pl

## 1.2 Opis przedmiotu zamówienia.

### 1.2.1 Opis ogólny.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej: koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla przedsięwzięcia  pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”

### Lokalizacja i charakterystyka terenu.

Przecław, Gmina Kołbaskowo, województwo zachodniopomorskie.  Inwestycja nie będzie zlokalizowana w obszarach chronionych, w tym w obszarach Natura 2000.

Oczyszczalnia ścieków w Przecławiu zlokalizowana jest w odległości 700 m na wschód od wsi Przecław po północnej stronie drogi polnej prowadzącej w kierunku Ustowa.

1.2.3 Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Rozporządzeniem Nr 59/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2006r wyznaczono aglomerację Kołbaskowo. Tworzą ją miejscowości: Przecław, Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Siadło Górne, Kołbaskowo, Moczyły, Kamieniec, Rosówek, Smolęcin, Barnisław, Karwowo, Warnik, Bobolin, Małe Stobno, Stobno, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Bendargowo, Warzymice. Z uwagi na systematyczną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kolbaskowo, zmierzającą do objęcia kanalizacja sanitarną znacznej części gminy, z której ścieki w ilości odpowiadającej 10900RLM, należy rozbudować oczyszczalnię ścieków 
w Przecławiu. W miejscowości Przecław istnieje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qd.max = 2400 m3/d. Przepustowość po rozbudowie 4800 m3/d.

1.2.3.1 Istniejące obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków w Przecławiu.

Oczyszczalnia składa się z nast. obiektów technologicznych:

- Komora wytłumienia;

- Kratownia;

- Piaskownik;

- Komora połączeniowa;

- Reaktor biologiczny;

- Osadnik wtórny;

- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych;

8. Wylot ścieków oczyszczonych;

- Pompownia osadu recyrkulowanego, nadmiernego i części pływających;

- Stacja dmuchaw;

- Stacja PIX;

- Stacja odwadniania osadu;

- Magazyn odwodnionego osadu;

- Przepompownia wewnętrzna;

- Komora wodomierzowa;

Ponadto:

- Budynek obsługi;

- Budynek magazynowo-warsztatowy;

- Trafostacja.

1.2.3.2 Charakterystyka techniczna obiektów technologicznych - Załącznik 1a.
1.2.3.3 Podstawa formalno-prawna funkcjonowania oczyszczalni.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno prawne z dnia 4 lipca 2007r zezwalające na odprowadzenie ścieków w ilości Qśrd =1350 m3/d, Qmaxd = 2400 m3/d, o parametrach:

  - BZT5 ≤  25mgO2/dcm3;

  - CHZT ≤ 125mgO2/dcm3;

  - Zawiesina ≤ 35mg/dcm3;

  - Cynk ≤2,0 mg Zn dcm3;

  - Miedź ≤0,5 mg Cu/dcm3;

  - Ołów ≤0,5 mg Pb/ dcm3;

  - Kadm 0,5mgCg/dcm3;

  - Rtęć Azot 0,05mg Hg/dcm3;

  - Chrom ogólny 0,5 mg Cr/dcm3;

  - Nikiel ≤ 0,5mgNi/dcm3;

1.2.4 Jakość odprowadzonych ścieków z oczyszczalni.

Ścieki oczyszczone nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków.

1.2.4.1 Ilość i jakość ścieków surowych.

Wykonawca zweryfikuje ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych.

1.2.5. Rodzaje robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

| Rodzaj robót | Kod CPV |
| --- | --- |
| Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków | 45252127-4 |

2. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.

2.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji – koncepcji, projektu budowlanego 
i wykonawczego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 „Wykaz opracowań oraz wytyczne do sporządzania opracowań projektowych”.

2.1.1. Przedmiot zamówienia.

Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Dokumentacja – projekt budowlany i wykonawczy zostanie opracowany na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków. Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 	budowlanych.

Aktualna przepustowość Qd.max = 2400 m3/d. Przepustowość po rozbudowie Qd.max =4800 m3/d.

Jakość ścieków oczyszczonych musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

Wykonawca będzie stosował urządzenia, rury i armaturę posiadające deklaracje  zgodności 
z PN atesty i świadectwa dopuszczenia i certyfikaty bezpieczeństwa.

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca uzgodni oraz uwzględni wskazania i opinie właścicieli/zarządcy.

Projekt budowlany musi posiadać niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje które okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Nie może zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.

2.1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Ochrona wód zlewni rzeki Bukowa.

2.1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kołbaskowo.

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Projekt ma spełniać wymagania określone w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr  207, poz. 2016 z późń. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z późń. zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późń. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późń. zm.)

- inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

3. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO.

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na budowę.

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający przekaże oświadczenie po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.

3.3 Przepisy prawne i normy związane.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy, w tym m.in.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

3. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw       kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.1126.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839.

9. Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 
z późniejszymi zmianami.

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. z dnia 30 marca 1999r. Nr 26, poz. 239.

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195.,     Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22.

12. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami.

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna      odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.

16. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; 
z późniejszymi zmianami.

17. Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 

18. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z  późniejszymi zmianami.

19. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty.

Dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego:

- Dokumentacja techniczna „Oczyszczalnia ścieków w Przecławiu”.